# Bijlage behorende bij de toelating voor het middel METRICLOR, 8151 N

A.

### WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is het gebruik als middel ter bestrijding of afwering van micro-organismen in zwemwater, echter uitsluitend in:

- therapeutische baden;

- privé - baden, voorzover niet behorend bij hotels, kampeerterreinen, recreatiecentra en internaten,

en mits het middel zodanig wordt gedoseerd dat:

  - het gehalte aan beschikbaar chloor, gemeten met D.P.D. 1 minimaal 2 mg/l en maximaal
5 mg/l bedraagt;

  - het gehalte aan cyanuurzuur een concentratie van 100 mg/l niet zal overschrijden.

B.

### GEBRUIKSAANWIJZING

Dit middel is bestemd om zwemwater vrij te houden van bacteriën, algen en andere micro-organismen, die de hygiënische gesteldheid van het water nadelig kunnen beïnvloeden. 
Het is vooral bedoeld om een eenmaal ingesteld chloorgehalte te handhaven, bijvoorbeeld in gevallen dat het bad sporadisch of gedurende langere tijd in het geheel niet wordt gebruikt.

Het middel is een verbinding van chloor en cyanuurzuur. De desinfecterende werking berust op het vrijkomen van chloor.

Wanneer het middel aan zwemwater wordt toegevoegd, wordt het chloor verbruikt. 
Het cyanuurzuur wordt echter niet verbruikt; dit blijft in het water achter.

Wanneer de concentratie van het cyanuurzuur te hoog oploopt zal de werking van het middel teruglopen.

Aangezien de toe te passen hoeveelheden afhankelijk zijn van de mate, waarin het zwemwater wordt belast kan geen algemeen geldende dosering worden aangegeven. 
Als richtlijn geldt, dat voor een goede werking een minimale concentratie aan beschikbaar chloor van 2 mg/l nodig is en dat om gezondheidsrisico voor zwemmers te vermijden, de concentratie aan beschikbaar chloor nooit meer dan 5 mg/l en de concentratie cyanuurzuur nooit meer dan 100 mg/l dienen te bedragen.

Dit moet regelmatig worden gecontroleerd met daarvoor bestemde testsets.

Onder beschikbaar chloor worden die stoffen verstaan die met D.P.D.1 (diëthyl-para-phenuleendiamide) een kleurreactie geven.

Als richtlijn kan voorts worden aangegeven, dat 1 gram van dit middel per m³ water een beschikbaar chloorgehalte levert van ten hoogste 0,9 mg/l en een gehalte aan cyanuurzuur van 0,55 mg/l.

Wageningen, 9 april 1991